| 索引号 | 113417234863340777/202003-00032 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市生态环境分局 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价审批 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2020-03-02 10:17 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 验收,德天,套锁,建设单位,年产,项目,金属材料,环境保护,自行,组织,有限公司,广德县,酸洗,广德,宣城市,收集,喷塑,锌合金,环保,监测,建设项目环境影响评价审批 |
| 信息来源 | 市生态环境分局 | 浏览次数 | 487 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2020-03-02 10:17 |

## 广德天睿金属材料有限公司年产1000万套锁件项目阶段性(固废)竣工环境保护验收的批复

广德天睿金属材料有限公司：

你公司报来的“关于申请对广德天睿金属材料有限公司年产1000万套锁件项目阶段性（固废）污染防治设施验收的函”收悉，经我分局现场核查，并审查相关材料。经研究，批复如下：

一、项目基本情况

广德天睿金属材料有限公司年产1000万套锁件项目位于广德县经济开发区西区纬一路。项目投资总额为3500万元，其中环保投资108万元，法人代表虞超群。本项目一期总建筑面积约5607m2，其中车间建筑面积为5500m2、办公室建筑面积约107m2等。主要设备为熔化炉5台、压铸机12台、酸洗预处理线1条、喷塑线1条、冲床6台等；主要原料锌块、塑粉、铜块、电解铝等；锌合金锁件生产工艺为锌合金锭-压铸-抛光-酸洗-水洗-烘干-喷漆（外协）、喷塑、电镀（外协）-组装-检验-成品入库；铝合金锁件生产工艺为铝合金锭（外协）-熔化-压铸-抛光-酸洗-水洗-烘干-电泳（外协）、喷塑、氧化（外协）、电镀（外协）-组装-检验-成品入库；主要产品为年产1000万套锁件（本次拟验收范围为年产400万套锌合金锁件、400万套铝合金锁件），其中不锈钢锁件、氧化生产线、电泳生产线、喷漆生产线不在本次验收范围内。

该公司《年产1000万套锁件项目环境影响报告书》由2017年7月宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成，经2018年1月30日通过广德县环保局审批（广环审[2018]22号）。

二、环境保护执行情况

废气：建设单位自行组织验收。

废水：建设单位自行组织验收。

固废：主要为生活垃圾、边角料、不合格产品、收集的塑粉粉尘、废溶剂桶、混凝沉淀污泥、废油及其槽渣。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门进行无害化处理；边角料、不合格产品、收集的塑粉粉尘集中收集后回用；危废废溶剂桶、混凝沉淀污泥、废油、槽渣设置了危废临时贮存场所，并与芜湖海创环保科技有限责任公司签订了危险废物合同，定期委托处置。

噪声：建设单位自行组织验收。

三、验收监测情况

根据安徽迈峰检测技术有限公司《广德天睿金属材料有限公司年产1000万套锁件项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》(AHMF-WT-201903065)表明：

(一) 工业废水

建设单位自行组织验收。

(二) 工业废气

建设单位自行组织验收。

(三) 厂界噪声

建设单位自行组织验收。

（四）固废

建有规范固废收集、贮存场所，并与有资质处置单位签订处置合同。

四、验收结论

广德天睿金属材料有限公司年产1000万套锁件项目阶段性（固废)基本落实了环评文件及批复中的各项环保要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

五、你公司应进一步加强日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查，委托有资质单位开展定期监测，监测结果定期上报。

六、由宣城市广德市生态环境分局环境监察大队负责对该项目正常生产期间的环境保护监督检查。

宣城市广德市生态环境分局

2020年2月26日