| 索引号 | 113417234863340777/202005-00053 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市生态环境分局 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2020-05-18 15:40 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 广德,项目,废水,环境,噪声,影响,酸雾,加工件,排放,评价,电镀,意见,亿只,污染物,有限公司,表面处理,主要,安徽,废气,公众,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 市生态环境分局 | 浏览次数 | 808 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2020-05-18 15:40 |

## 广德轩慧金属表面处理有限公司年电镀加工2亿只机械加工件项目环境影响报告书（征求意见稿）网络公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，广德轩慧金属表面处理有限公司委托安徽荣一环境技术咨询有限公司对“年电镀加工2亿只机械加工件项目”进行环境影响评价，按《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，现将拟建项目环境影响报告书（征求意见稿）进行公示。

一、建设项目名称及概况

项目名称：年电镀加工2亿只机械加工件项目

建设单位：广德轩慧金属表面处理有限公司

项目概况：项目位于安徽广德经济开发区租赁广德金恒镀业有限公司9#厂房第4层，建设5条电镀线（1条滚镀锌线、1条镀硬铬线、1条化学镍线、1条磷化发黑线、1条镍锡线）和1个镀前预处理间，年加工2亿只机械加工件，合计镀件面积80万m2，镀层面积110万m2。

二、建设项目可能对环境造成的影响

1、废气

项目主要大气污染物为镀前喷砂预处理产生的粉尘；酸洗、活化、电镀过程产生的酸雾废气、铬酸雾废气。

2、废水

项目产生的主要为前处理废水、含镍废水、含铬废水、络合废水、锌磷废水、酸碱废水以及生活污水。

3、固废

项目固废主要为一般废弃物、危险废物（废槽渣、废过滤芯、废包装材料等）以及生活垃圾。

4、噪声

本项目噪声主要来源于风机、泵等设备噪声。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施

1、废气

项目产生的酸雾经收集后经碱液喷淋处理塔处理后排放，铬酸雾采用凝聚回收+碱喷淋处理，颗粒物经袋式除尘后排放，各污染物排放能达到相应标准限值要求。

2、废水

项目建成运行后，生活污水进入广德第二污水处理厂。生产废水进入安徽恒科污水处理有限公司，对各种工艺废水采取分质收集、分质处理和分质回用，工艺废水处理后，总镍、总铬、六价铬、总锌等特征污染物达到GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中表2标准后进入广德第二污水处理厂。

3、固废

项目产生的危险废物经危废临时贮存设施暂存后统一交给有资质单位处理，一般固废外售综合利用，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处理。

4、噪声

项目生产过程中主要噪声来自于各类设备、风机等。经过采取相应的噪声污染防治措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求，符合当地环境噪声功能区划的要求。

四、环境影响评价初步结论

广德轩慧金属表面处理有限公司年电镀加工2亿只机械加工件项目，符合国家和地方产业政策。选址符合开发区产业定位和广德经济开发区规划要求，项目符合清洁生产要求，各种污染物在采取污染防治措施的前提下，均能达标稳定排放，且不会降低评价区环境质量原有的功能级别；因此，本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

五、联系方式

建设单位：广德轩慧金属表面处理有限公司

联系人：金总

联系电话：13913196836

环评单位名称：安徽荣一环境技术咨询有限公司

联系人：于工    电子邮箱：156744479@qq.com.

联系电话：0551-64665525

六、征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的范围主要是项目所在区域相关单位、团体和个人等。征求公众意见表的链接网址：http://www.guangde.gov.cn/content/detail/5c6e18ff7f8b9a2cbb474b68.html。

七、公众提出意见的起止时间

公示起止时间：2020年5月18至2019年5月29日（10个工作日）

八、公众提出意见的主要方式

您还可以通过邮件、电话、E-mail等方式反映您的意见，在环境影响评价报告书中将明确各类意见的接纳情况，若您有任何意见需要反馈，请在公示有效期内通过以上方式向建设单位或评价单位进行反馈。

广德轩慧金属表面处理有限公司