| 索引号 | 113417234863340777/202005-00082 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市生态环境分局 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2020-05-26 15:10 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 排放,组织,速率,排放量,产生量,项目,废气,浓度,颗粒物,产生,气筒,广德,粉尘,喷漆,污染物,装置,处理,除尘,收集,焊接,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 市生态环境分局 | 浏览次数 | 1385 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2020-05-26 15:10 |

## 《安徽合美制冷科技有限公司年产2000套智能制冷装备项目》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批的有关规定，经审查，我局拟对《安徽合美制冷科技有限公司年产2000套智能制冷装备项目》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至广德县环保局窗口。

联系电话：0563-6988857

联系科室：宣城市广德市生态环境分局政务服务科

项目名称：年产2000套智能制冷装备项目

建设地点：安徽省广德经济开发区德昌路1-1号

建设单位：安徽合美制冷科技有限公司

环评单位：安徽伊尔思环境科技有限公司

该项目位于广德县经济开发区，新建2栋生产车间、1栋研发车间。项目占地面积13983.2m2，总建筑面积8325m2；包括生产车间、成品仓库、办公室以及门卫室等建设内容。

建设内容主要环境影响及对策措施：

废气

(1)焊接烟尘

本项目营运期在焊接过程中会产生焊接烟尘，烟气的主要成份为颗粒物。本项目烟气产生源强较小，根据《焊接技术手册》（王文翰主 编），氩弧焊发尘量为2~5g/kg 焊接材料（取平均值3.5，焊接材料为焊条）。项目营运期焊条的用量为2t/a，则其烟尘产生量为700kg/a，为减少焊接烟气无组织排放量，企业拟焊台上方设置集气罩收集焊接（烟尘设计风机风量为5000m3/h），吸风口对准各产污源，收集效率按90%计，运行时间按2400h/a计，焊接烟尘经集气罩收集后，通过1套布袋除尘装置处理后尾气通过15m高的排气筒（1#排气筒）高空排放，除尘效率按90%计，则焊接烟尘有组织产生量为0.006t/a，产生速率为0.0026kg/h。有组织排放量约为0.001t/a，排放速率约为0.00003kg/h，排放浓度约为0.016mg/m3；无组织排放量为0.001t/a，排放速率0.0003kg/h。

(2)抛光粉尘

项目在抛光工序中会产生金属粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》中金属加工的粉尘产污系数为1.523kg/t产品，本项目金属产品重量约为210t/a，则金属粉尘产生量为0.32t/a。本项目抛光设备自带布袋除尘设备，配套风机风量为6000m3/h，尾气通过一根15m高的排气筒（2#排气筒）高空排放。粉尘在密闭的抛光机内收集，收集效率按99%计，布袋除尘装置除尘效率按99％计，则金属粉尘有组织产生量约为0.317t/a，有组织排放量约为0.003t/a，排放速率约为0.0013kg/h，排放浓度约为0.213mg/m3，无组织排放量为0.003t/a，排放速率0.0013kg/h。主要污染物颗粒物有组织排放速率和排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

(3)喷塑废气

本项目塑粉年用量为5t/a，根据同行业类比，喷塑粉尘以原料用量的1%计，年产生塑粉粉尘约0.05t/a，喷塑粉尘通过机器自带的大旋风除尘装置收集处理，尾气通过15m高3#排气筒高空排放。收集效率按99%计，布袋除尘装置除尘效率按95％计，设计风机风量为5000m3/h，则喷塑粉尘有组织产生量约为0.0495t/a，有组织排放量约为0.00245t/a，排放速率约为0.001kg/h，排放浓度约为0.206mg/m3，无组织排放量为0.001t/a，排放速率0.0004kg/h。

(4)固化废气

项目喷粉完成后的半成品用烤箱进行加热使其固化，固化温度在120℃会产生少量有机废气，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，废气的产生量约为原料的0.035%，本项目塑料粒子年使用量为5t/a，则VOCs产生量为0.0018t/a。在密闭的烤箱内收集，收集效率为99%，收集后与喷漆废气共用一套风冷+过滤棉+二级活性炭吸附装置进行处理，废气处理效率为90%，尾气经一根15m高的4#排气筒排放，引风机风量为10000m3/h。则VOCs的有组织产生量为0.002t/a，产生速率为0.0007kg/h、产生浓度为0.066mg/m3，经处理后的VOCs有组织排放浓度为0.0066mg/m3、排放速率为0.0001kg/h、排放量为0.0002t/a；无组织排放量为0.0002t/a、排放速率为0.00007kg/h。

(5)喷漆废气

本项目调漆、喷漆及喷漆后晾干等工序会产生颗粒物和有机废气。企业拟设置密闭式喷漆房，调漆过程中有机废气的挥发比例按照4%计，喷漆过程中油漆附着率以70%计。喷漆废气采用微负压收集，在风机的作用下，先经过一套风冷装置降温，再经滤棉过滤+一套两级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15m高的4#排气筒排放。

本项目喷漆时间以1800h计（每天6小时，一年300天），过滤棉对颗粒物的处理效率为90%，两级活性炭对VOCs的处理效率为90%，风机风量为10000m3/h。

根据漆料平衡数据计算可知，本项目油漆喷涂时，引入废气处理装置的漆雾有组织产生量为2.943t/a；漆雾中VOCs有组织产生量为1.696t/a，有组织产生速率为0.942kg/h，有组织产生浓度为94.2mg/m3；漆雾中颗粒物有组织产生量为1.247t/a，有组织产生速率为0.693kg/h，有组织产生浓度为69.3mg/m3；引入废气处理装置的二甲苯有组织产生量为0.626t/a，有组织产生速率为0.348kg/h，有组织产生浓度为34.8mg/m3。

喷漆废气经过一套风冷装置+一套过滤棉+一套两级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根15m高的4#排气筒排放。其中VOCs有组织排放量为0.17t/a，有组织排放速率为0.094kg/h，有组织排放浓度为9.41mg/m3；颗粒物有组织排放量为0.125t/a，有组织排放速率为0.094kg/h，有组织排放浓度为6.9mg/m3；二甲苯有组织排放量为0.063t/a，有组织排放速率为0.035kg/h，有组织排放浓度为3.5mg/m3；VOCs无组织排放量为0.188t/a，无组织排放速率为0.105kg/h；颗粒物无组织排放量为0.139t/a，无组织排放速率为0.077kg/h；二甲苯无组织排放量为0.07t/a，无组织排放速率为0.039kg/h；VOCs有组织排放速率与排放浓度能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”中相关要求；颗粒物有组织排放速率与排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2中二级标准。

(6)燃烧废气

建设项目设有两台燃烧机（天然气供热，配有低氮燃烧器），用于烘干等工序供热，使用管道天然气作为燃料。天然气用量约5万Nm3/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》。

天然气燃烧产生的废气污染物主要为SO2和NOX，根据企业提供资料，燃烧机废气年燃天然气量30万m3，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），燃烧1m3天然气的烟气量为13.6259m3。可估算本项目燃烧机天然气燃烧产生的废气量为68.1295万m3/a（风机风量1000m3/h，工作时间2400h/a），则项目天然气燃烧废气中颗粒物排放量为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为5mg/m3，SO2排放量为0.02t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为8.333mg/m3，低氮燃烧器可减少30%的NOX产生量，则NOX排放量为0.065t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为27.285mg/m3。

天然气燃烧废气的颗粒物、二氧化硫能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（（GB13271-2014）中的特别排放限值要求（颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3）；氮氧化物能够满足《长三角地区2018-2019年秋冬季大气综合治理攻坚行动方案》中的要求（氮氧化物：50mg/m3），经一根12m高的5#排气筒排放，对周边大气环境影响很小。

废水

项目用水主要为生活用水。拟建项目定员100人，厂内不提供食堂和住宿，员工生活用水以50L/d人计，年工作按300天计，污水产生系数为0.8。则项目用水量为5t/d、1500t/a；生活污水产生量为4t/d（1200t/a）。经类比监测调查，项目区生活污水主要污染物浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：35mg/L。生活污水经化粪池预处理后，纳管至广德第二污水处理厂，经广德第二污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，达标排放，尾水排入无量溪河。

噪声

项目营运期噪声主要来源于生产车间生产设备等运转过程中产生的噪声。经采取隔声、减震、距离衰减等措施后，东厂界、南厂界、西厂界以及北厂界贡献值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，因此，项目运营过程设备噪声对周围环境影响较小。

固体废物

固体废弃物中的边角料回收外售；生活垃圾做到日产日清，化学品包装桶、废活性炭、废机油等委托有资质的单位进行处置，符合环境卫生管理要求。

有关部门意见：广德县企业投资项目备案通知书（新建项目）（项目编码：2019-341822-34-03-003824）、项目投资协议等。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2020年5月26日