| 索引号 | 113417234863340777/202102-00065 | 主题导航 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市生态环境分局 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2021-02-26 08:31 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 项目,环境,影响,排放,德天,广德市,炉渣,汇源,建设,公示,废气,环保,标准,气筒,废物,宣城市,臭气,收集,除尘器,处理,通知公告 |
| 信息来源 | 市生态环境分局 | 浏览次数 | 292 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2021-02-26 08:31 |

## 《广德天汇源再生资源利用有限公司新型绿色环保建材项目环境影响报告表》审批前公示

《广德天汇源再生资源利用有限公司新型绿色环保建材项目环境影响报告表》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批的有关规定，经审查，我局拟对《广德天汇源再生资源利用有限公司新型绿色环保建材项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市广德市生态环境分局。

联系科室：宣城市广德市生态环境分局项目政务服务科

电话：0563-6975571

地址：广德市政务服务中心一楼投资项目5号窗口

项目名称：《新型绿色环保建材项目》

建设地点：安徽省广德新杭经济开发区

建设单位：广德天汇源再生资源利用有限公司

环评单位：安徽力孚建设有限公司

建设项目概况：拟投资8500万元在桃山镇山关村皖能垃圾焚烧发电站旁建设新型绿色环保建材生产项目，项目建成后，年产7万吨生态护坡砖、市政用广场地砖及绿化用辅助砖。

主要环境影响及对策措施：

（1）废气

炉渣臭气：设置封闭的炉渣原料堆存区，对堆存的炉渣喷洒生物除臭剂，炉渣仓库顶部安装集气设施，将臭气收集通过UV光解净化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；破碎粉尘：采用湿式破碎工艺；筒仓呼吸废气：经布袋除尘器处理后经15高排气筒排放；配料仓进料废气：安装喷淋系统；制砖机进料废气：集气罩收集后，经布袋除尘器处理后经15高排气筒排放；运输扬尘；采用定期清扫、洒水等措施。

粉尘均执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)中的标准，具体标准值见下表； 臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2标准。

（2）废水

生活污水经化粪池处理后与生产废水一道进入南侧垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站进行处理，达标后用做垃圾焚烧发电的冷却水。因此对周边水环境影响较小。

（3）噪声

经选用低噪声设备、减振、隔声、消声等降噪措施后，项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，对区域声环境影响较小。

（4）固体废物

产生的含金属杂质，集中收集后出售给物资部门回收综合利用；循环沉淀池废渣、残次品、除尘器收集的粉尘回用于生产；废活性炭、废矿物油属于危险废物，在厂区危险废物暂存库暂存后交由有资质的单位处置；生活垃圾经集中收集后，由环卫部门统一清运。

项目固体废物全部到合理有效地处理，不会对周边环境产生影响。

综合结论：

该项目符合国家当前的产业和环保政策；在加强管理，落实本报告提出的环保措施后，运营过程中“三废”可以实现达标排放；同时项目运营过程中当地的环境功能能够达标，不会降低项目区域原有环境质量功能级别。在确保项目建设执行“三同时”管理基础上，从环境影响角度分析认为该项目是可行的。

有关部门意见：项目备案、环境影响审察表、项目建议书

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证。