| 索引号 | 113417234863340777/202102-00069 | 主题导航 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市生态环境分局 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2021-02-26 13:41 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 项目,废水,废气,处理,光气,排放,废物,泄漏,影响,环境,活性,家山,二甲苯,装置,危险,尾气,产生,拟建,广信,污水,通知公告 |
| 信息来源 | 市生态环境分局 | 浏览次数 | 1029 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2021-02-26 13:41 |

## 《安徽广信农化股份有限公司年产1200吨/年噁唑菌酮项目环境影响报告书》审批前公示

《安徽广信农化股份有限公司年产1200吨/年噁唑菌酮项目环境影响报告书》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批的有关规定，经审查，我局拟对《安徽广信农化股份有限公司年产1200吨/年噁唑菌酮项目环境影响报告书》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市广德市生态环境分局。

联系科室：宣城市广德市生态环境分局项目政务服务科

联系电话：0563-6975571；

项目名称：年产1200吨/年噁唑菌酮项目；

建设地点：安徽省宣城市广德县新杭镇蔡家山精细化工园；

建设单位：安徽广信农化股份有限公司；

环评单位：安徽皖欣环境科技有限公司；

建设项目概况：拟建项目设计总占地面积20054m2，年生产噁唑菌酮1200吨，分两期建设，一期建设500吨/年，二期700吨/年。

主要环境影响及对策措施：

1、废水

本项目废水主要为生产废水包括光化水洗分层废水（W1）、肼化水洗分层废水W2，循环冷却系统置换排水、尾气吸收废水、地面冲洗水、初期雨水及生活污水，拟建项目废水量70.83m3/d。

本项目废水与现有工程废水性质类似，考虑光化水洗分层废水（W1）、肼化水洗分层废水W2是高盐废水，拟新建一套预三效蒸发装置脱盐处理，规模10m3/h，预处理出来后的尾水同循环冷却系统置换排水、尾气吸收废水、地面冲洗水、初期雨水及生活污水混合进入预处理装置处理，处理达蔡家山精细化工园污水厂接管标准后排入蔡家山精细化工园区污水处理厂处理。蔡家山精细化工园污水厂处理达标后排入流洞河，然后进入泥河。

根据污水厂运行记录，各项污染物排放达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准的要求。本项目废水进入蔡家山精细化工园污水处理厂处理能够稳定达标排放，废水处理措施技术上可行。

综上所述，本项目污水处理措施可靠，能够保证废水达标排放。

2、废气

①有组织废气

1）光化尾气处理措施

本项目光化、赶光工段，会产生含光气、氯化氢、CO及少量有机物等尾气，光气尾破装置前配套1级水冷+深冷装置，尾气经冷凝后进入光气破坏装置进行处理，本工程依托现有1套光气破坏处理装置，一级降膜水吸收+三级催化水解+一级碱破坏+一级CO变压吸附，处理后的尾气通过现有工程60m高的排气筒（在本项目中编号1#）排放，排气筒内径2.2m，不新增排气筒。

根据现有工程尾破系统的运行情况，拟建项目光化尾气进入现有尾破处理装置可做到稳定达标排放，措施可行。

2）其他工艺废气

本项目工艺流程中除了光化尾气，还有溶剂（二甲苯、正己烷、异丙醇）回收过程产生的不凝气（G1、G3、G4、G5、G6、G7、G10、G11、G12）、离心废气（G8、G9）、，上述废气中有酸性废气，也有有机废气，根据企业提供的废气设计处理方案，一期工艺废气依托多品种酰氯项目废气处理设施，处理工艺“碱洗+水洗+除湿+冷凝+活性炭吸附+活性碳纤维吸附脱附”，风量3000m3/h，处理达标通过新建25米高排气筒（在本项目中编号2#）排放；二期工艺废气新建一套“碱洗+水洗+除湿+冷凝+活性炭吸附+活性碳纤维吸附脱附”装置进行处理，废气处理量15000m3/h，处理达标通过新建25米高排气筒（在本项目中编号3#）排放。

3）甲类仓库废气

项目甲类仓库采用全封闭库内换风，收集的仓库废气（G13）采用“活性炭吸附”装置处理，达标后通过新建15m高排气筒（在本项目中编号4#）达标排放。

各有组织废气根据分类收集、分质处理后均可以达到相应的排放标准，不会对环境造成明显的不利影响。

②无组织废气治理

项目无组织废气主要来源为反应釜投料、输送管道泄漏以及储罐区呼吸气等，废气中各污染物浓度较小，污染物产生量较小，且难于集中收集处理，故无组织排放。

本项目采用先进生产工艺，选用密封性能好的生产设备和清洁原料，加强生产管理、确保设备的密闭性；各工艺操作应尽可能减少敞开式操作，投料系统应采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送采用管道输送；缩短进料时间，尽量减少液态挥发性物料在计量槽内暴露在空气中的时间，以减少投料过程无组织排放；加强设备的维护，定期对设备进行检查，减少装置的跑、冒、滴、漏；对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复(LDAR)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，有效的降低了无组织废气的产生量，同时也满足《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》、《关于印发安徽省挥发性有机物整治方案的通知》(皖大气办[2014]23号)要求。

3、噪声

本项目噪声经设置减振、距离衰减、消声和距离衰减等措施后，实现厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类功能区标准，对周围声环境影响较小。

4、固体废物

本项目建成运行后，生产装置固废来源主要为噁唑菌酮精制过程产生的蒸馏残渣S1，主要污染物为二甲苯、三氮唑、苯腙、JG580、2-（4-苯氧基苯基）乳酸乙酯以及杂质等。

公用及环保工程产生固废主要为含盐废水预处理产生的废渣S2、废包装材料S3、废活性炭S4、废活性碳纤维S5、活性炭脱附以及活性碳纤维脱附产生的解析液S6及生活垃圾S7。

对照《国家危险废物名录》，噁唑菌酮精制过程产生的蒸馏残渣S1、含盐废水预处理产生的废渣S2、废包装材料S3、废活性炭S4、废活性碳纤维S5、活性炭脱附以及活性碳纤维脱附产生的解析液S6等属于危险废物，

根据环境保护部关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告(公告[2017]43号)：“列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。”用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。拟建项目运营期车间的化学品包装桶均由厂家回收，不做固废处置，但其在厂内的储存管理应严格按照危废管理要求进行。其余危险废物定期委托有处置资质的单位进行处置。

拟建项目产生的生活垃圾，经收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

综上所述，项目固体废弃物按其特性、组成采取相应的处理或处置方案，其处理率可达100%，能满足固体废物环保控制要求。固体废弃物经过处理和处置后不会对环境产生不利影响。

5、地下水、土壤

项目按照规范和要求对新建生产车间、污水收集运送管线等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对废水排放、固体废物和危险化学品的管理，运营期正常状况下项目不会对地下水、土壤造成较大的不利影响。

在非正常状况或事故状态下，如新建生产车间、污水收集储存装置等发生渗漏，污水收集运送管线发生泄漏，污染物会渗入地下对地下水、土壤造成影响。

通过加强废水和危险废物的管理，对重点污染防治区采取严格有效的防渗措施，并利用现有监测井加强地下水环境监测、新增土壤监测点位加强对土壤环境监测，项目不会对区域地下水、土壤造成显著的不利影响。

6、环境风险

拟建项目主要危险物质为光气、二甲苯、正己烷、异丙醇、丙酮、乙酸、苯肼、HCl、CO、高COD废水等，风险单元为生产车间、罐区单元、环保单元，重要风险单元分布主要集中在厂区北侧，考虑涉及的风险物质具有易燃易爆物质，建议生产中严格按照安全规程进行管理操作的同时，尽可能降低危险物质最大存在量，全面提升生产异常、物质泄漏预警监控系统，加大巡视。

拟建项目装置边界500m内无敏感受体，5km大气环境敏感目标主要是居民区和1个学校，无地表水环境敏感区。

根据风险事故情形分析，本次评价设定的风险事故类型包括：光气输送管道泄漏事故、二甲苯储罐泄漏事故以及二甲苯储罐泄漏发生火灾伴生CO。预测结果表明，在最不利气象条件下二甲苯储罐泄漏发生火灾伴生CO、光气输送管道泄漏和二甲苯储罐泄漏均会在一定距离内产生一定影响，其中光气输送管道泄漏光气大气毒性终点浓度1级标准最远距离为493m，影响范围内无敏感受体；二甲苯储罐泄漏发生火灾伴生CO大气毒性终点浓度2级标准最远距离为1210m，影响范围内敏感受体主要有下新塘、蒋家湾、王山边、李家门、王家边等，一旦发生事故，启动企业应急预案并和园区、政府应急预案联动，依据下风向确定最大影响范围，应及时通知影响范围内人群或上报政府请求协助，确保1h内能够将2级毒性终点浓度影响范围内的敏感受体全部撤离、疏散，进一步安置。

有关部门意见：项目备案文件(广德市发展改革委员会 项目编号2017-341822-26-03-020627)；《安徽广信农化股份有限公司年产1200吨噁唑菌酮项目可行性研究报告》；

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。