| 索引号 | 11341723090757022H/202404-00092 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市市场监管局 | 组配分类 | 市场监管规则 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2024-04-26 15:11 |
| 内容概述 | 检查项目序号检查内容与要求评分标准（检查方法）分值得分备注厂房1★★（1）空气净化系统生产需要时不运行。 | 关键词 | 药品零售/医疗器械经营监督检查,监督检查规则标准,市场监管规则 |
| 信息来源 | 市市场监管局 | 浏览次数 | 400 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-04-26 15:11 |

## 监督检查标准丨药品生产企业

| 检查项目 | 序号 | 检查内容与要求 | 评分标准（检查方法） | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 1 | ★★（1）空气净化系统生产需要时不运行。（2）空气净化系统存在不足导致产生大范围交叉污染，未及时采取有效的纠正预防措施，仍继续生产。（3）高致敏性药品（如青霉素类）或生物制品（如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品），未采用专用和独立的厂房。（4）洁净区内虫害严重。（5）其他（40.0分） | 查阅材料和现场检查 | 40 |  |  |
| 设备 | 2 | ★★（1）用于高风险产品生产的关键设备未经确认符合要求，且有证据表明其不能正常运行。（2）纯化水系统和注射用水系统不能正常运行，难以保证稳定提供质量合格的工艺用水并造成药品质量受到影响。（3）有证据表明产品已被设备上的异物（如润滑油、机油、铁锈和颗粒）严重污染，且未采取措施。（4）非专用设备用于高风险产品生产时，生产设备的清洁方法未经有效验证。（5）其他（40.0分） | 查阅材料和现场检查 | 40 |  |  |
| 生产管理 | 3 | ★★（1）无书面的工艺规程或工艺规程与注册要求不一致。（2）生产处方或生产批记录显示有重大偏差或重大计算错误，导致产品不合格并投放到市场。（3）伪造或篡改生产和包装指令、记录，或不如实进行记录（4）其他（30.0分） | 查阅材料和现场检查 | 30 |  |  |
| 质量管理 | 4 | ★★（1）没有建立有效的质量管理系统，质量管理部门不是明确的独立机构，缺乏真正的质量决定权，有证据表明质量管理部门的决定常被生产部门或管理层否决。（2）产品未经质量管理部门放行批准即可销售。（3）原辅料与包装材料未经质量管理部门事先批准即用于生产，产品已放行（4）其他（30.0分） | 查阅材料和现场检查 | 30 |  |  |
| 原辅料检验 | 5 | ★★（1）伪造/篡改或不如实记录检验结果（2）其他（10.0分） | 查阅材料和现场检查 | 10 |  |  |
| 成品检验 | 6 | ★★（1）质量标准内容不完整。（2）批准放行销售前，未按照质量标准完成对成品的全项检验。（3）伪造/篡改或不如实记录检验结果／伪造检验报告（4）其他（30.0分） | 查阅材料和现场检查 | 30 |  |  |
| 记录 | 7 | ★★（1）伪造/篡改记录或不如实进行记录。（2）其他（10.0分） | 查阅材料和现场检查 | 10 |  |  |
| 无菌产品 | 8 | ★★（1）产品灭菌程序未经验证。（2）未做培养基灌装试验或未模拟全部无菌生产工艺进行培养基灌装试验以证明无菌灌装操作的有效性。（3）培养基灌装试验失败后仍继续进行无菌灌装生产。（4）未对首次无菌检查不合格进行彻底调查，就根据复试结果批准放行产品。（5）其他（40.0分） | 查阅材料和现场检查 | 40 |  |  |
| 人员 | 9 | ★（1）聘用或委托无足够资质的人员履行质量管理部门或生产部门的职责。（2）质量管理部门与生产部门人员不足，导致偏差或检验结果超标多次发生。（3）与生产、质量管理有关的人员培训不足，导致多次发生相关的GMP偏差。（4）其他（15.0分） | 查阅材料和现场检查 | 15 |  |  |
| 厂房 | 10 | ★（1）存在可能导致局部或偶发交叉污染的空气净化系统故障。（2）高风险产品未对空气净化系统的过滤器更换、压差监控进行维护/定期确认。（3）高风险产品的辅助系统（如：纯蒸汽、压缩空气、氮气、捕尘等）未经确认符合要求。（4）有证据表明洁净区内未密封的孔洞表面存在污染（长霉、霉斑、来自以往生产的粉尘等）。（5）原辅料取样没有足够的预防措施以防止原辅料取样中的污染或交叉污染。（6）无微生物／环境监控的标准操作规程（SOP），易受污染的非无菌产品生产洁净区未设纠偏限度。（7）其他（30.0分） | 查阅材料和现场检查 | 30 |  |  |
| 设备 | 11 | ★（1）设备未在规定的工艺参数范围内运行。（2）用于关键生产工艺的设备未经确认符合要求。（3）在线清洁（CIP）设备及在线灭菌（SIP）设备确认内容不完整，不能证明其运行有效性。（4）与无菌产品接触的设备或管道垫圈不密封。（5）关键设备无使用记录。（6）专用生产设备的清洁方法（包括分析方法）未经验证。（7）其他（30.0分） | 查阅材料和现场检查 | 30 |  |  |
| 生产管理 | 12 | ★（1）关键生产工艺的验证研究／报告内容不完整（缺少评估/批准）。 （2）无清场操作规程/清洁操作规程，或该规程未经验证。 （3）工艺规程上的主要变更未经批准／无书面记录。 （4）生产中的偏差无书面记录，或未经质量管理部门批准。 （5）未对生产收率或物料平衡的偏差进行调查。 （6）未定期检查测量器具／无检查记录。 （7）不同的中间物料缺少适当的标识，易造成混淆。 （8）不合格的物料和产品标识、贮存不当，可能引起混淆。 （9）非自动化管理仓储系统，物料接收后，到质量管理部门批准放行期间，待包装产品、中间产品、原辅料和包装材料未能存放于待检区。 （10）未经质量管理部门的批准，生产人员即使用待包装产品、中间产品、原辅料和包装材料。 （11）生产批量的变更未经有资质的人员准备／审核，或生产批量未在验证的范围之内变更。 （12）批生产记录、批包装记录的内容不准确／不完整，易对产品质量造成影响。 （13）无包装操作的书面规程。 （14）包装过程中出现的异常情况未经调查。 （15）打印批号、未打印批号的印刷包装材料（包括储存、发放、打印和销毁）控制不严（50.0分） | 查阅材料和现场检查 | 50 |  |  |
| 质量控制 | 13 | ★（1）设施、人员和检验仪器与生产规模不匹配。 （2）质量控制人员无权进入生产区域。 （3）无物料取样、检查和检验的SOP或相关SOP未经批准。 （4）质量管理部门未能正确核对生产与包装的文件记录，即批准放行产品。 （5）偏差或超出趋势的情况未按照SOP正常调查并做书面记录。 （6）原辅料与包装材料未经质量管理部门事先批准即用于生产，但产品尚未放行。 （7）未经质量管理部门事先批准即进行重新加工／返工操作。 （8）可能影响产品质量的操作（如运输、贮存等）的SOP未经质量管理部门批准／未予以执行。 （9）有变更管理行为，但未建立变更控制程序。 （10）检验用实验室系统与现场控制［包括确认、操作、校验、环境和设备维护、标准品（对照品）、各种溶液以及记录保存］无法确保检验结果和所作结论准确、精密和可靠。 （11）隔离和处理方式不当，会导致召回产品或退货产品重新发货销售。 （12）无自检计划／无自检记录（50.0分） | 查阅材料和现场检查 | 50 |  |  |
| 原辅料检验 | 14 | ★（1）企业接收物料后未在工厂内对每个容器中的原辅料通过核对或检验的方式确认每一个包装内的原辅料正确无误。（2）质量标准未经质量管理部门批准。（3）检验方法未经验证或确认。（4）超过复验期的原料药未经适当复验即使用。（5）一次接收的物料由多个批次构成，未考虑分开取样、检验与批准放行。（6）对供应商的审计无文件记录。（7）其他（30.0分） | 查阅材料和现场检查 | 30 |  |  |
| 包装材料检验 | 15 | ★（1）质量标准未经质量管理部门批准。（2）生产企业接收后，未在工厂通过核对或检验的方式来确认包材／标签正确无误。（4）其他（10.0分） | 查阅材料和现场检查 | 10 |  |  |
| 成品检验 | 16 | ★（1）成品质量标准未经质量管理部门批准。（2）检验方法未经验证或确认。（3）运输和贮存条件无SOP规定。（4）其他（15.0分） | 查阅材料和现场检查 | 15 |  |  |
| 文件记录 | 17 | ★（1）对供应商的审计无文件记录。（2）成品的运输或储存条件无文件规定。（3）其他（10.0分） | 查阅材料和现场检查 | 10 |  |  |
| 留样 | 18 | ★（1）未保存成品留样。（2）其他（5.0分） | 查阅材料和现场检查 | 5 |  |  |
| 稳定性 | 19 | ★（1）稳定性考察数据不全。（2）当稳定性考察数据显示产品未到有效期就不符合质量标准时，未采取措施。（3）无持续稳定性考察计划。（4）稳定性试验的检验方法未经验证或确认。（5）其他（20.0分） | 查阅材料和现场检查 | 20 |  |  |
| 无菌产品 | 20 | ★（1）采用无菌工艺生产的区域对D级洁净区域呈负压，D级洁净区域对非洁净区呈负压。 （2）房间洁净度等级测试的采样点不够／采样方法不正确。 （3）采用无菌工艺灌装的产品在无菌灌装时，环境控制／微生物监控不充分。 （4）厂房与设备的设计或维护未将污染／尘粒产生降到最小的限度。 （5）纯化水与注射用水系统的维护不当。 （6）清洁与消毒计划不正确。 （7）最大限度减少污染或防止混淆的方式／预防措施不当。 （8）未对产品内包装材料、容器和设备的清洁、灭菌、使用之间的间隔时限进行验证。 （9）未考虑产品灭菌前的微生物污染水平。 （10）生产开始到灭菌或过滤之间的间隔时限未经验证。 （11）培养基灌装规程不正确。 （12）培养基灌装数量不足。 （13）培养基灌装未模拟实际的生产情况。 （14）培养基支持广谱微生物生长的有效性未经证实。 （15）未做安瓿检漏试验。 （16）无菌检查样品数量不足或不能代表一个完整的生产周期。 （17）未将灭菌柜每柜次装载的产品视为一个单独的批次进行取样/无菌检查样品未能涵盖所有柜次。 （18）未使用纯化水作为注射用水系统和纯蒸汽发生器的源水。 （19）用于注射剂配制的注射用水未检验细菌内毒素。 （20）注射剂用容器和内包装材料，其最终淋洗的注射用水未检验细菌内毒素，而这些容器和内包装材料不再进行除热原处理（50.0分） | 查阅材料和现场检查 | 50 |  |  |
| 厂房 | 21 | （1）地漏敞口／无存水弯。（2）液体和气体的管道出口处无标志。（3）生产区内从事与生产无关的活动。（4）休息、更衣、洗手和盥洗设施设置不当。（5）其他（8.0分） | 查阅材料和现场检查 | 8 |  |  |
| 设备 | 22 | （1）设备与墙面的间距太小而无法清洁。（2）洁净区内固定设备的基座连接处未完全密封。（3）长期或频繁使用临时性的方法和装置进行维修。（4）有缺陷或不用的设备未移出或未贴上适当的标识。（5）其他（8.0分） | 查阅材料和现场检查 | 8 |  |  |
| 清洁 | 23 | （1）书面清洁规程内容不完整，但厂区处于可接受的清洁状态。（2）其他。（2.0分） | 查阅材料和现场检查 | 2 |  |  |
| 生产管理 | 24 | （1）原辅料与产品处理的SOP内容不完整。（2）未严格限制未经授权人员进入生产区域。（3）对接收物料的检查不完全.（4）其他（6.0分） | 查阅材料和现场检查 | 6 |  |  |
| 质量管理 | 25 | （1）召回规程内容不完整。（2）其他（2.0分） | 查阅材料和现场检查 | 2 |  |  |
| 原辅料检验 | 26 | （1）检验方法验证或确认的内容不完整。（2）其他（2.0分） | 查阅材料和现场检查 | 2 |  |  |
| 包装材料检验 | 27 | （1）运输和储藏规程内容不当。（2）过期／报废包装材料的处理不当。（3）一次接收的包装材料由多个批次构成，未考虑分开取样、检验与批准放行。（4）其他（6.0分） | 查阅材料和现场检查 | 6 |  |  |
| 文件记录 | 28 | （1）产品的记录/文件内容不完整。（2）记录和凭证的保存时间不够。（3）无组织机构图。（4）清洁记录内容不完整。（5）其他（8.0分） | 查阅材料和现场检查 | 8 |  |  |
| 留样 | 29 | （1）无原辅料留样。（2）成品或原料药留样数量不足。（3）贮存条件不正确。（4）其他（6.0分） | 查阅材料和现场检查 | 6 |  |  |
| 稳定性 | 30 | （1）持续稳定性考察的批次不足。（2）样品数量不足以完成检验。（3）其他（4.0分） | 查阅材料和现场检查 | 4 |  |  |
| 无菌产品 | 31 | （1）未监测灭菌用蒸汽，以确保达到适当的质量要求且无添加的成分。（2）进入洁净区和无菌生产区的最多人数控制不当。（3）其他（4.0分） | 查阅材料和现场检查 | 4 |  |  |