| 索引号 | 11341723734968061J/202209-00039 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 / 其他 / 函 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市应急局 | 组配分类 | 招标采购 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2022-09-22 16:20 |
| 内容概述 | 广德市应急管理局关于采购防汛物资（洪涝灾害资金）询价公告为了进一步降低运行成本，提高两个效益,充分体现“择优选购、公开竞争、优质价廉”的原则；经研究决定，我局将对防汛物资进行询价，择优选定采购单位。内容如下：一、项目概况项目名称：广德市防汛物资采购项目预算金额：贰拾玖万捌仟元整（298000.00元）最高限额：贰拾玖万捌仟元整（298000.00元）二、投标资格本次采购采用邀请招标的方式进行，凡参加投标的厂商或者经销商必须具备企业法人营业执照，符合经营条件及范围，具有良好信誉的企业法人；投标单位根据经营范围参加投标。三、采购需求及主要技术参数要求序号名称 | 关键词 | 招标采购 |
| 信息来源 | 市应急局 | 浏览次数 | 714 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-09-22 16:20 |

## 广德市应急管理局关于采购防汛物资（洪涝灾害资金）询价公告

广德市应急管理局关于采购防汛物资（洪涝灾害资金）询价公告

为了进一步降低运行成本，提高两个效益,充分体现“择优选购、公开竞争、优质价廉”的原则；经研究决定，我局将对防汛物资进行询价，择优选定采购单位。内容如下：

一、项目概况

项目名称：广德市防汛物资采购项目

预算金额：贰拾玖万捌仟元整（298000.00元）

最高限额：贰拾玖万捌仟元整（298000.00元）

二、投标资格

本次采购采用邀请招标的方式进行，凡参加投标的厂商或者经销商必须具备企业法人营业执照，符合经营条件及范围，具有良好信誉的企业法人；投标单位根据经营范围参加投标。

三、采购需求及主要技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30匹动力国产3.8米长橡皮艇 | 1、尺寸：外长≥380cm，外宽≥170cm，气囊直径≥45cm； 2、颜色：红色； 3、独立气室：≥4个； 4、承员：8人； 5、总重：≤82kg； 6、安全载重：≥860kg； 7、全体周围有安全拉绳； 8、艇身材质：夹网汽艇专用布料，橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥84.7KN/m 、纬向拉伸强度≥70.7KN/m 经向梯形撕裂强度≥320N。 耐压性：浮囊充气 ≥40kPa，静放 5min无异常, 龙骨充气 ≥40kPa，静放 5min无异常。气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时， 剩余压力≥39kPa；龙骨在充气 ≥20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥18kPa； 9、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固； 10、艇底结构：船底深V型设计，水阻小； 11、 艇体工艺：热融合双侧热压技术； 12、指标符合SL297-2004质量要求； 13、浮筒设计有间隔膜，采用完全独立设计，不仅能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数； 14、配件粘接采用PVC专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能，配件周边并做加固处理； 15、在气囊与挂机艉板结合处做加固，并用专用螺栓加强；全包围的橡胶条加固龙骨有靠岸防擦板； 16、产品通过中国船级社（CCS）合格评定，具有中国船级社（CCS）出具的检验报告。 | 2艘 |  |
| 2 | 30匹动力国产4米长 玻璃钢冲锋舟 | 1、规格：长≥400cm， 宽≥140cm ，高≥55cm； 2、材料：使用优质玻璃钢制造，双层壳体，坚固耐用，船体光滑，外观造型美观。表面光滑流线和深“V”船型,减少水阻力，适应环境强，主要包括无碱布、中碱布、表面毡、短切毡，船用耐水型聚酯树脂。 船配置有牵引环、系留环、吊装环金属件，为钢制，表面热镀锌或镀铬；尾部挂机垫板为铝制； 3乘员：≥6人； 4、载重：≥600公斤； 5、尾板高度：≥60mm ； 6、产品有船级社CCS检测报告（船级社官网可以查询到截图作为响应，查询不到作为不响应）。 | 1艘 |  |
| 3 | 海洋王FW6132全方位移动工作灯 | 1、光源类型：LED； 2、光源功率：光源灯头为2个，单灯头功率≥140W，总光通量≥31000lm； ★3、照度：10米处照度≥600 Lx（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； 4、外壳防护：≥IP66（灯头）； ★5、抗风等级至少为6级（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； 6、升降模式：升降平台在上升和下降过程中可以任意位置停止并稳定维持。（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； 7、最低收起高度≤1.4m；最大升起高度≥5m，最大高度上升时间≤2min； ★8、具有警示灯功能，红蓝光闪烁，红3下，蓝3下，红蓝一起闪3下，频率为4Hz±1Hz（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； 9、发电机组类型：汽油变频发电机； ★10、工作噪音：距离发动机前7米处、后7米处、左7米及右7米处四项噪音均≤60dB（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； ★11、重量≤51kg（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； 12、油箱容积≥2L；连续使用时间≥6h；也可直接接通220V市电长时间照明； 13、具有≥3个支撑腿，支撑腿能有效展开及收起，调节支撑腿后，能平稳支撑灯具（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； ★14、抗弯性能：灯具上升至最大高度后，沿最大迎风面方向的灯头施加≥54N力水平拉15min后，灯具能正常升降（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； 15、便携要求：可行李箱式拖运移动灯具； ★16、绝缘电阻＞100MΩ（需在市级及以上质量监督检测中心出具的报告中体现）； ★17、提供市级及以上质量监督检测中心出具的检测报告。 | 2台 |  |
| 4 | 大疆御2行业进阶版无人机 | 飞行器：1、最大起飞重量≥ 900g； 2、尺寸（长X 宽X 高）≤250X 100X 100mm； 3、对角线轴距≤ 360 mm;最大上升速度≥6 M/S,最大下降速度≥ 5 M/S； 4、最大水平飞行速度≥ 72km/h； 5、最大飞行海拔高度≥ 6000米； 6、最长飞行时间≥30分钟； 7、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥8km； 8、最大可抗风速≥5级风； 9、最大上升速度25 m/s,最大下降速度m/s； 10、 最大飞行海拔高度≥6000米； 11、工作环境温度范围-10°C至40°C； 12、机载内存≥24GB； ★13、常温常湿条件下，连续10次通断电循环后，设备能稳定工作（投标文件中提供由具有CMA、CNAS资质的第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件证明）； ★14、正在空转的电机被堵转后，1 秒内驱动器应切入保护状态，将电流降低到安全电流内。整个过程中驱动器应保证超过安全电流的时间总和不超过 0.2 秒（提供由具有CMA、CNAS资质的第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件证明）； ★15、提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函原件。 红外相机：1、传感器分辨率≥ 640*512; 2、变焦倍数≥16倍； 3、像元间距≥12 pm; 4、波长范围8-14 p m。 可见光相机：1、影像传感器≥ 1/2.3英寸CMOS;有效像素≥ 1200万; 2、镜头等效焦距：24 mm,光圏：f/2. 8,对焦点：0.5 m至无穷远； 3、最大照片尺寸≥ 4000 x 3000; 4、录像分辨率≥ 3840 x 2160. 软件功能：1、最大实时图传质量≥ 1080p; 2、实时图传最大码率≥ 40Mbps; 3、密码保护支持； 4、时间戳水印支持. 感知系统 ：1、全向感知系统； 2、前方最大可探测范围 ≥40m 3、后方最大可探测范围 ≥30m 4、上方最大可探测范围 ≥8m 5、下方最大可探测范围≥20,左右最大可探测范围≥10m 遥控器：1、内置电池3950mAh; 2、移动设备支架：厚度6.5-8.5 3、工作环境温度：0℃至40℃ 4、屏幕尺寸：≥5.5寸，亮度≥1000 cd/m2. 探照灯：1、工作范围≥30 m; 2、功率≥26W； 3、最大照度≥lllux. 智能飞行电池：1、容量≥ 3850 mAh; 2、电池类型LiPo; 3、能量≥58 Wh。 夜航灯：1、外形尺寸 ≤ 68mm x 40mm * 28mm; 2、工作范围≥ 5000米； 3、功率 ≥1.6W. 喊话器：1 、外形尺寸 ≤ 68 x 55 x 65 mm; 2、最大功率≥10W; 3、分贝 ≥100dB; 4、码流 ≥ 16kbps. 其他要求：1、配置自加热智能飞行电池2块，车载充电器1个，单肩包1个， 电池管家1个，螺旋桨2对，充电宝转换器1个，储存卡容量≥128G。 2、需要提供无人机意外险一年，保额内免费置换或者维修 | 1台 |  |
| 5 | 大疆御3无人机 | 1、飞行器参数要求： （1）起飞重量895 克； （2）尺寸：折叠（不带桨）时，长221 mm ， 宽96.3 mm， 高90.3 mm；展开（不带桨） 时，长347.5 mm，宽283 mm，高107.7 mm， 对角线轴距380.1 mm； （3）最大上升速度1 m/s（平稳挡）；6 m/s （普通挡）；8 m/s（运动挡）； （4）最大下降速度1 m/s（平稳挡）；6 m/s （运动挡）；6 m/s（普通挡）； （5）最大起飞海拔高度6000 m； （6）最长飞行时间（无风环境）：飞行46 分钟 （7）机载内存：8GB 2、飞行器相机参数要求： （1）影像传感器1 英寸 CMOS，有效像素2000 万 （2）镜头：视角：84°，等效焦距25 mm， 光圈范围不小于：f/2.8 至 f/11。对焦点：1.2 米至无穷远（带自动对焦）。ISO 范围： 视频：100 至 6400、照片：100 至 6400。 （3）电子快门：8 至 1/8000 秒 3、要求飞行器具备长焦相机及双镜头影像系统，其参数需满足： （1）具备长焦相机及双镜头影像系统 （2）影像传感器1/2英寸 CMOS 镜头 （3）镜头：视角：15°，等效焦距162 mm， 光圈f/5.6，对焦点： 3 米至无穷远， ISO 范围：视频：100 至 6400、照片：100 至 6400。 （4）电子快门：2 至 1/8000 秒。 （5）数码混合变焦 28 倍 4、具备全向双目视觉系统及机身底部红外传感器。 5、产品图传方案：实时图传质量≥ 1080p/30fps 。 6、配置要求：主机*1架、带屏遥控器*1个、备用摇杆*1对、电池*3块、桨叶*6对、便携充电器*1个、收纳保护罩*1个、USB3.0TYPE-C数据线*1根、充电管家*1个、收纳包*1个ND镜套装*1套 7、提供带屏遥控器×1（自带 1080p 高亮显 示屏）。 8、提供 3 块及以上充电位智能充电管理设备 ×1 9、产品型号：128GB 闪迪至尊极速移动™ microSDXC™ UHS-I 存储卡 产品容量：128GB 兼容性：支持 microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I、microSDHC UHS-II、microSDXC-UHS-II 的主机设备兼容，主机设备包含运动型相机，高性能相机，无人机，摄像头，平板，手机，音箱，行车记录仪等 视频等级：C10，V30，U3，A2 产品尺寸：15 × 11 × 1.0 mm 读取速度：高达 160MB/秒 写入速度：高达 90MB/秒 存储温度：- 40℃ 至 85℃ 工作温度：- 25℃ 至 85℃ 10、保险：DJI care 随心换1年版； 11、产品使用电池具有CMA和CNAS标识的检测报告（提供检测报告扫描件）。 | 1台 |  |
| 6 | 智能遥控救生快艇 | 1、产品整体设计为A型，采用一体成型工艺，左右对称设； 2、机器人尺寸： ≤ 长 982mm×782 mm×262mm； 3、产品重量：（含电池）：≤13.2公斤； 4、遥控器重量：≤80g； 5、载频频率：2.4GHz； 6、具备防腐蚀试验； 7、水面抗摔：≥3米； 8、最大遥控距离：≥500米； 9、遥控器工作时间：≥3h； 10、最大电池续航时间：≥30分钟； 11、最大空载速度：≥4m/s； 12、最大载人速度：≥1.6m/s； 13、水面浮力：≥730N； 14、拉力：≥500KG； 15、最大续航里程：≥4公里； 16、具备电池电量、状态显示； 17、具备本机操控模式； 18、具备人体检测功能； 19、具有倒挡功能； 20、具备本机内置充电与外置充电双充电功能； 21、机头有软胶防护具备防撞击功能； 22、具备电池可快速更换功能； 23、充电时间：≤4小时。 | 2台 |  |
| 7 | 奈特星背负式 移动通信 | 1、设备需具备单兵便携背负式设计，并具备（4G卓智达公网+400兆UU中继）双模联网、双向语音自动中继转发能力，从而实现普通400兆对讲机与手机公网信号（4G/3G/2G自适应）的全国范围通信联网覆盖能力。 2、设备在中继模式方面必须具备以下11种全能型要求，包括： ① 具备20W至23W功率的400兆同频段中继能力。需内置双工器，中继台接收指标需具备超高接收灵敏度（-128dbm至-131dbm），在接收到-128dbm至-131dbm静噪门限值以下信号时，信号应连贯，无断续，无其他镜像或自激干扰噪音，语音或调制音可辨识。 ② 具备发射功率外置切换能力。操作员可根据需要，通过机箱外部或内部的开关、按键、旋钮调整中继台23W以下的高中低三档发射功率。 ③ 具备400兆与150兆之间，两频段的任意两个频率，可进行双向语音信号自动全双工跨段中继转发，并可根据需要随时与4G/3G/2G公网信号实现三方联网通话。 ④ 具备4G/3G/2G公网信号与370兆同频段中继信号，双向语音自动全双工中继联网转发能力。 ⑤ 具备4G/3G/2G公网信号与400兆U段信号的双向语音自动全双工跨段中继转发。 ⑥ 具备4G/3G/2G公网信号与370兆频段信号的双向语音全双工自动跨段中继转发。 ⑦ 具备4G/3G/2G公网信号与150兆V段信号的双向语音全双工自动跨段中继转发。 ⑧ 具备4G/3G/2G公网信号与200兆信号的双向语音全双工自动跨段中继转发。 ⑨ 具备4G/3G/2G公网信号与500兆信号的双向语音全双工自动跨段中继转发。 ⑩ 具备卓智达4G/3G/2G公网信号的全国范围中继转发能力。 3、设备在通信模式方面，需实现以下几个频段的单工对讲通信能力。 ① 370兆15W直频大功率对讲呼叫（-125dbm--127dbm超高接收灵敏度）。 ② 400兆30W直频大功率对讲呼叫（-125dbm--127dbm超高接收灵敏度）。 ③ 500兆15W直频大功率对讲呼叫（-125dbm--127dbm超高接收灵敏度）。 ④ 150兆30W直频大功率对讲呼叫（-125dbm--127dbm超高接收灵敏度）。 ⑤ 200兆15W直频大功率对讲呼叫（-125dbm--127dbm超高接收灵敏度）。 ⑥ 卓智达4G公网全国范围集群对讲呼叫， 并有4K/8K高清编码切换能力。 4、设备应配备头盔式无线单兵图传摄像机。 单兵图传摄像机，需具备日夜全彩模式和无线图传能力（夜间显示应具备星光级以上的夜间彩色显示模式），可完成应急现场清晰度1080P或1080P以上，7小时以上时长的远程不间断视频高清晰度直播、录制操作，应急现场视频可通过远端手机，或远端电脑终端软件，或网站联网后进行多路在线直播观看，手机和PC电脑端选择网站在线观看时，现场视频播放速率应具备可在线调节模式，可进行1/1.25/1.5等播放倍速调整，可实现横竖屏及全屏切换模式。使用专用播放软件观看时，可通过全球宽带网络或手机远程网络调取、回传历史图像，可自行调整切换码流、帧率、码率、视频传输协议等重要视频参数及网络参数，可在手机电脑端完成远程截屏、录像操作。摄像机应具备耳挂式和头盔式两种佩戴使用方式。 5、设备中继主机应具备卫星中继通信升级能力，需提前预留内置（卫星+公网+模拟）三模卫星中继电台电路升级接口，可根据需要通过研发生产厂家从（公网+模拟）双模背负式中继（付费升级）成为具备卫星全球无盲区通信指挥调度能力的三模卫星中继电台。 | 1台 |  |
| 8 | 救援浆板 | 1、产品尺寸：320x80x15cm 2、产品重量：15kg 3、载重180kg 4、采用一体快速充气，便于携带，四周安装有10个安全扶手，8个D型扣。 5、配置：手动充气泵一个、装桨背包一个、专业划桨一只。 | 4个 |  |
| 9 | 激流救生衣 | 1、采用NBR浮材，浮力≥150N。执行标准：GB/T 4303-2008标准 2、撕破强力：经向≥260N,纬向≥180N. 3、强度（救生衣衣身）：救生衣先在水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方法扣好挂起，在系紧缚带的救生衣部分施加3200N的作用力，保持30min后卸载，经观察试样未出现损坏现象。 4、浮力损失：救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失≤1.8%； 5、强度（救生衣肩部）：救生衣浸入水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方式系紧在拟人模型上，在救生衣的肩部施加900N的作用力，保持5分钟后卸载，经观察试样未出现损坏现象。 6、强度（救生衣裆带与衣体之间）：以100mm/ min 的速度拉至900N，保持30min，卸载后观察试样未出现脱离和损坏现象。 7、水中姿态：人员穿着试样，以任意方式下水后，在自由漂浮直立状态下，测得人嘴高出水面：≥240mm。 8、水中解开快脱带时间：人员穿着试样以任意方式下水，在水中解开快脱带，在受力状态下用时8s可完全脱开。 9、整体缝制≥10条SOLAS海事标准高亮反光条，可在夜间或者光线黑暗的地方提高救援者的可视性。 10、采用可提拉面料，具有良好的耐磨性、耐撕裂性、耐久性等特性。 11、四个前置方块挂点和胸前≥25个战术挂点，6个D型扣，可固定潜水刀、频闪灯、定位灯等装备。 12、背贴可根据客户需求印字。 | 5件 |  |
| 10 | 救生抛投器 | 1.、水陆两用,用于远距离抛投救生绳,救生圈。 2、 气瓶气动喷射,由发射机械装置,发射气瓶总成,充气装置,保护装置,快速自动充气救生装置附件等组成. 3、陆用时：（带发射瓶）牵引绳尺寸:Φ3mm×150 m；平 射：90-100m 水用时：（带救生圈）牵引绳尺寸:Φ8mm×100 m；平射：70-90m；打锚钩：60-80m 攀登锚钩：钛合金制造，最大承重1000公斤，推荐安全承重330公斤 | 1套 |  |
| 11 | 水域救援绳索 | 1、产品用于急流水域救人，绳包及绳子可漂浮于水面； 2、绳体带荧光物质，强光照射后置于黑暗处可发光； 3、规格：绳长100m；绳直12mm； 4、拉力：18KN； 采用高强丙纶长丝线 高强度反光发光丝制成，强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面。 水面漂浮绳索材料：高强聚乙烯+抗老化剂，比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。 | 5根 |  |
| 12 | 水域救援头盔 | 1、全新ABS头盔； 2、11孔独特设计，造型设计优美，款式时尚，孔位设计合理，透气舒适，配带方便. 风洞、风道设计，有效减少风向阻力； 3、产品轻便、牢固；耐摔、耐碰撞、不易碎、承受力度高、高发泡密度高，立体头部保护，增加缓冲，减少伤害，为生命安全而设计。 | 5个 |  |
| 13 | 防汛油料 | 普通92#汽油 | 1500L |  |

四、递交响应文件及开标时间、地点

1、递交响应文件时间：2022 年9 月24日上午9：00 时前派专人将响应文件（①营业执照复印件；②授权委托书或法人身份证明、身份证原件及复印件；③投标报价单；④成交标的承诺函）送至广德市应急管理局。

2、开标时间和地点：本项目将于2022年 9月24日上午9：00在广德市应急管理局六楼会议室。

3、联系人：陈龙   6022818

五 、中标评定方法

本项目采用有效低价法，按照报价由低到高的顺序排序，最低报价的供应商为中标供应商。报价出现相同时，在开标现场由采购人摇号确定排序。

六、对外公示

候选中标结果报广德市应急局党委研究同意后将在广德市应急局公示，公示时间为一个工作日，接受社会监督。

七、投标要求

1、投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围；投标人必须提供经年检合格的企业法人营业执照有效复印件。

2、投标人必须书面提供供货期限、售后服务质量承诺保证书。

3、以上资格证明材料必须加盖投标人公章。

4、投标人提交的投标文件必须密封并加盖公章。

5、投标书正本一式叁份，按投标日程规定日期送至指定地点。

6、供应商所供物品必须有产地、生产日期、包装无损、质量合格，并实行三包（调、修、退）。

7、招标单位按投标报价最低价确定中标单位；不符合标书要求的按废标处理。

8、第一名中标者如放弃，按中标次序顺延。

2022年 9月22日