| 索引号 | 113417234863340777/202212-00023 | 主题导航 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市生态环境分局 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2022-12-05 14:31 |
| 内容概述 | 《广德市国投建材有限公司四合分公司广德国投建材年产80万吨成品砂项目环境影响报告表》审批前公示根据建设项目环境影响评价审批的有关规定，经审查，我局拟对《广德市国投建材有限公司四合分公司广德国投建材年产80万吨成品砂项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市广德市生态环境分局。联系科室：宣城市广德市生态环境分局项目政务服务科电话：0563-6975571地址：广德市政务服务中心一楼投资项目5号窗口项目名称：广德国投建材年产80 | 关键词 | 广德市,项目,排放,污水,环境,国投,广德,处理,厂区,噪声,处理站,四合,措施,四合乡,影响,废水,建设,物料,要求,生产,通知公告 |
| 信息来源 | 市生态环境分局 | 浏览次数 | 166 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-12-05 14:31 |

## 《广德市国投建材有限公司四合分公司广德国投建材年产80万吨成品砂项目环境影响报告表》审批前公示

《广德市国投建材有限公司四合分公司广德国投建材年产80万吨成品砂项目环境影响报告表》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批的有关规定，经审查，我局拟对《广德市国投建材有限公司四合分公司广德国投建材年产80万吨成品砂项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市广德市生态环境分局。

联系科室：宣城市广德市生态环境分局项目政务服务科

电话：0563-6975571

地址：广德市政务服务中心一楼投资项目5号窗口

项目名称：广德国投建材年产80万吨成品砂项目

建设地点：安徽省广德市四合乡徐村社区

建设单位：广德市国投建材有限公司四合分公司

环评单位：安徽晋杰环境工程有限公司

建设项目概况：本项目为新建项目，选址于安徽省广德市四合乡徐村社区。于2022年11月02日取得广德市发展改革委备案，项目代码2211-341822-04-01-283951。项目国标行业为其他非金属矿物制品制造，嫁接广德通达三鑫石材有限公司厂房，购买设备，配套相关污水处理设备，形成年产80万吨成品砂项目。

主要环境影响及对策措施：

（1）废水

生活污水：生活污水通过化粪池+地埋式污水处理站（5m3/d）处理后利用于厂区内绿化；生产废水：洗砂过程中产生废水通过排水沟+提升泵进入污水处理站，经过混凝沉淀后上部分清水返回生产线，污泥经下方管道通过板框压滤机压缩，压滤产生滤液返回污水处理站，洗车废水通过厂区门口1套三级沉淀池进行沉淀处理后回用于车辆冲洗；初期雨水：生产期间厂区内生产车间以及堆场周边初期雨水经过导流沟收集，经过1个初期雨水池暂存。后期经过混凝沉淀后可以回用于生产。本项目生活污水通过厂区已建的地埋式污水处理站处理后直接外排，污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准

（2）废气

破碎环节控制措施：颚破机、圆锥机等为封闭结构，物料出口以及振动筛上方处设置喷淋措施；输送环节控制措施：输送过程中输送带设置封闭；原辅料储存环节控制：原料和产品堆放过程中堆料必须入封闭的储存库，每日定期对堆料表面进行洒水控制扬尘产生。粉尘排放参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值和厂界监控点浓度限值要求。

（3）噪声

厂房及生产设备：主要产噪或振动设备减振基座、厂房隔声等措施；设备与传送带物料转移处平滑连接，减少物料撞击噪声；厂区运输道路：道路、堆场采用混凝土浇筑，地面平整并定期维护；物料运输进出阶段控制车辆运行速度，减少大宗物料运输车发动机噪声影响；厂区四周：实体围墙，墙体高度不低于2.5m。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固体废弃物

项目产生的生活垃圾交由环卫部门处理，压滤泥饼通过固废库暂存，后期委托第三方单位处理，含油抹布混入生活垃圾处理，废机油可由企业利用于生产设备，最终废油交由有资质单位处理。

综合结论：

项目建设符合国家、地方产业政策和行业发展的要求；选址于广德市四合乡，用地及产业定位符合产业政策中要求，选址合理；建设内容及规模符合国家、地方有关环境保护法律法规、规范、政策要求，符合“三线一单”要求；生产过程中采用低污染的原辅材料，工艺和设备先进；废气、废水、噪声、固体废物处理措施可行，项目污染物排放可实现最大程度地削减，能够实现达标排放和总量控制要求，不会降低区域环境功能质量要求，当地公众支持本项目的建设，无反对意见。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施、风险防范措施，从环境影响角度考虑，该项目建设可行。

有关部门意见：项目备案、环境影响审察表、项目建议书

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证