| 索引号 | 11341723564961173C/202401-00052 | 主题导航 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市住建局 | 组配分类 | 城市给排水 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2024-01-08 09:00 |
| 内容概述 | 公开单位广德市住房城乡建设局公开项目7项采样点采样数量全市二次供水点、4份水样采样时间2023.12.26检测单位江苏慧创环境检测有限公司执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质监测结果序号指标单位《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值监测结果范围最大值最小值平均值1臭和味无异臭、异味0002色度度≤15＜5＜5＜53浑浊度NTU≤10.250.210.234游离氯mg/L与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水中余量≥0.3；末梢水中余量≥0.050.300.100.185菌落总数CFU/mL≤100＜ | 关键词 | 城市给排水 |
| 信息来源 | 市住建局 | 浏览次数 | 54 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-01-08 09:00 |

## 2023年四季度广德市二次供水（7项）指标检测结果

| 公开单位 | 广德市住房城乡建设局 | 公开项目 | 7项 | 采样点 采样数量 | 全市二次供水点、 4份水样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2023.12.26 | 检测单位 | 江苏慧创环境检测有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |
| 水质监测结果 |
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值 | 监测结果范围 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 3 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| 4 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水中余量≥0.3；末梢水中余量≥0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.18 |
| 5 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
| 说明：1、以上数据由江苏慧创环境检测有限公司提供，据执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），2、采样点设置执行CJ/T206-2005《城市供水水质标准》结合城区供水二供布局和日常运行情况确定，检测值为各二次供水监测点平均结果。 |