| 索引号 | 11341723003254129A/202403-00054 | 主题导航 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市水利局 | 组配分类 | 行政许可 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2024-03-26 00:00 |
| 内容概述 | 广德市公路事业发展中心 | 关键词 | 广德市公路事业发展中心 |
| 信息来源 | 市水利局 | 浏览次数 | 304 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-03-26 00:00 |

## 广德市公路事业发展中心

| 行政许可决定书文号 | 广水﹝2024﹞52号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 关于G233溧阳至广德段改建工程涉河项目建设方案的批复 |
| 审批类别 | 普通 |
| 许可内容 | 一、原则同意拟建的G233溧广段公路改建工程中砖桥河中桥、无量溪大桥分别在砖桥河下游28.6km和郎川河（无量溪河）下游47.5km处新建。 二、原则同意G233溧广段公路改建工程（邱村至广德段）涉河建设方案。拟建砖桥河中桥上跨砖桥河，桥梁全长127.06m，桥梁横向分2幅，单幅桥宽为12.50m，合计25m，桥跨布置3×20m连续T梁跨越砖桥河，全桥共1联，6×20m；上部结构采用预应力混凝土（后张）桥面连续T梁；下部结构桥台采用肋板台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础-摩擦桩，桥梁轴线与河道夹角约为90°，桥梁防洪标准为100年一遇。其中2号至5号桥墩位于河道管理范围内，其余桥墩及桥台位于河道管理范围外。 桥面设计高程29.40～30.10m（1985国家高程基准，下同），桥梁中心线上游50m至下游220m范围内的岸坡采用新建挡墙进行防护。 拟建项目主要桥墩中心点坐标（2000国家大地坐标系）为： 0#台： X=3430277.047，Y=539343.818； 1#墩： X=3430257.333，Y=539339.835； 2#墩： X=3430237.731，Y=539335.963； 3#墩： X=3430218.155，Y=539331.959； 4#墩： X=3430198.607，Y=539327.825； 5#墩： X=3430179.086，Y=539323.561； 6#台： X=3430159.419，Y=539319.352。 拟建无量溪大桥上跨郎川河（无量溪河），桥梁全长327m，桥梁横向分2幅，单幅桥宽为12.50m，合计25m，桥跨布置（30+2×40+30）+（30+3×40+30）m，其中跨河部分跨径：（40+2×30+40）m。桥梁上部结构采用先简支后连续预制小箱梁结构，下部结构采用圆形截面双柱式桥墩，桥台采用肋板式桥台，基础采用桩基础，桥梁轴线的法线与河道夹角约为40°，桥梁防洪标准为100年一遇。其中2号至6号桥墩位于河道管理范围内，其余桥墩及桥台位于河道管理范围外。 桥面设计高程27.60～30.60m（1985国家高程基准，下同），桥梁中心线上游100m至下游100m范围内的岸坡采用新建挡墙进行防护。 拟建项目主要桥墩中心点坐标（2000国家大地坐标系）为： 0#台： X=3428606.367，Y=538544.797； 1#墩： X=3428582.253，Y=538528.023； 2#墩： X=3428548.332，Y=538506.824； 3#墩： X=3428514.411，Y=538485.626； 4#墩： X=3428488.971，Y=538469.727； 5#墩： X=3428463.530，Y=538453.828； 6#墩： X=3428429.609，Y=538432.629； 7#墩： X=3428395.689，Y=538411.431； 8#墩： X=3428361.768，Y=538390.232； 9#台： X=3428335.359，Y=538374.680。 三、建设单位应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。 四、建设单位应合理安排施工工期，拟建桥梁项目严禁在汛期施工。项目开工前，建设单位应制定施工期防汛应急预案，报广德市防汛抗旱指挥机构和我局备案。工程开工时，应邀请我局监督机构对该项目进行监督管理。建设单位应严格控制工程质量，防洪影响补偿处理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时验收交付使用。 五、该工程建设占用的河道管理范围内的土地权属不变，工程建设和运行期间，建设单位应妥善维护好防洪工程设施，如有损毁应及时按原标准予以恢复，并接受我局的监督管理。汛期服从防汛抗旱指挥机构和我局的统一调度。 六、建设单位应协调处理好该工程对第三人合法水事权益的影响。 七、建设单位应要求建设单位采取切实有效的水资源和水环境保护措施，防止发生水污染事件。 八、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可自行失效，需延续有效期的，建设单位应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按照规定重新办理许可手续。 |
| 行政相对人名称 | 广德市公路事业发展中心 |
| 统一社会信用代码 | 12341723486331183Q |
| 组织机构代码 |  |
| 工商登记码 |  |
| 税务登记号 |  |
| 居民身份证号 |  |
| 法定代表人姓名 | 王* |
| 许可决定日期 | 2024-03-26 |
| 许可截止日期 | 2027-03-25 |
| 许可机关 | 广德市水利局 |
| 地方编码 | 341882 |
| 备注 |  |